## Slide 1
动态路由RIP

## Slide 2
1
动态路由
2
RIP路由协议工作原理
目录

## Slide 3: 动态路由概述
动态路由
  基于某种路由协议实现
动态路由特点
  减少了管理任务
  占用了网络带宽
R1
R2
R3
10.0.0.0
20.0.0.0
30.0.0.0
40.0.0.0
f0/0
f0/1
.1
.2
.1
.2
配置接口IP地址后
路由表中生成直连路由
Routing Table |  | 
 | NET | Metric
C | 20.0.0.0 | 0
C | 30.0.0.0 | 0
动态路由不需要手工写路由，
路由器之间能够自己互相学习！
我的路由表是：
30.0.0.0和40.0.0.0
我的路由表是：
20.0.0.0和30.0.0.0
我的路由表是：
10.0.0.0和20.0.0.0
Routing Table |  | 
 | NET | Metric
C | 20.0.0.0 | 0
C | 30.0.0.0 | 0
? | 10.0.0.0 | ?
? | 40.0.0.0 | ?
不同的路由协议，
有不同的值
50.0.0.0
更新路由信息：
30.0.0.0
40.0.0.0
50.0.0.0
Routing Table |  | 
 | NET | Metric
C | 20.0.0.0 | 0
C | 30.0.0.0 | 0
 | 10.0.0.0 | 
 | 40.0.0.0 | 
 | 50.0.0.0 | 
根据拓扑变化
做出及时反映

## Slide 4: 动态路由协议
动态路由协议概述
  路由器之间用来交换信息的语言
度量值
  跳数、带宽、负载、时延、可靠性、成本
收敛
  使所有路由表都达到一致状态的过程
静态路由与动态路由的比较
  网络中静态路由和动态路由互相补充
R1
R2
R3
192.168.1.0/24
2Mb/s
19.2Kb/s
2Mb/s

## Slide 5: 动态路由协议分类
按照路由执行的算法分类
  距离矢量路由协议
    依据从源网络到目标网络所经过的路由器的个数选择路由
    RIP、IGRP
  链路状态路由协议
    综合考虑从源网络到目标网络的各条路径的情况选择路由
    OSPF、IS-IS

## Slide 6: RIP路由协议工作原理
RIP是距离-矢量路由选择协议
RIP的基本概念
  定期更新
  邻居
  广播更新
  全路由表更新

## Slide 7: 路由表的形成
路由器学习到直连路由
更新周期30s到时，路由器会向邻居发送路由表
再过30s，第二个更新周期到了再次发送路由表
Routing Table |  |  | 
 | NET | Next hop | Metric
C | 20.0.0.0 |  | 0
C | 30.0.0.0 |  | 0
R1
R2
R3
10.0.0.0
20.0.0.0
30.0.0.0
40.0.0.0
.1
.1
.2
.2
Routing Table |  |  | 
 | NET | Next hop | Metric
C | 10.0.0.0 |  | 0
C | 20.0.0.0 |  | 0
Routing Table |  |  | 
 | NET | Next hop | Metric
C | 30.0.0.0 |  | 0
C | 40.0.0.0 |  | 0
Routing Table |  |  | 
 | NET | Next hop | Metric
C | 20.0.0.0 |  | 0
C | 30.0.0.0 |  | 0
Routing Table |  |  | 
 | NET | Next hop | Metric
C | 10.0.0.0 |  | 0
C | 20.0.0.0 |  | 0
Routing Table |  |  | 
 | NET | Next hop | Metric
C | 30.0.0.0 |  | 0
C | 40.0.0.0 |  | 0
R 40.0.0.0 20.0.0.2 2
R 10.0.0.0 30.0.0.1 2
R 30.0.0.0 20.0.0.2 1
R 10.0.0.0 20.0.0.1 1
R 20.0.0.0 30.0.0.1 1
R 40.0.0.0 30.0.0.2 1

## Slide 8: RIP的度量值与更新时间
RIP度量值为跳数
  最大跳数为15跳，16跳为不可达
RIP更新时间
  每隔30s发送路由更新消息，UDP520端口
RIP路由更新消息
  发送整个路由表信息

## Slide 9: 水平分割2-1
R1
R2
R3
10.0.0.0
20.0.0.0
30.0.0.0
40.0.0.0
.1
.1
.2
.2
Routing Table |  |  | 
 | NET | Hop | Next hop
R | 10.0.0.0 | 1 | 20.0.0.1
C | 20.0.0.0 | 0 | 
C | 30.0.0.0 | 0 | 
R | 40.0.0.0 |  | 30.0.0.2
Routing Table |  |  | 
 | NET | Hop | Next hop
C | 10.0.0.0 | 0 | 
C | 20.0.0.0 | 0 | 
R | 30.0.0.0 | 1 | 20.0.0.2
R | 40.0.0.0 | 2 | 20.0.0.2
Routing Table |  |  | 
 | NET | Hop | Nexthop
R | 10.0.0.0 | 2 | 30.0.0.1
R | 20.0.0.0 | 1 | 30.0.0.1
C | 30.0.0.0 | 0 | 
 | 40.0.0.0 |  | 
0
16
40.0.0.0
标记为不可达
在R3的更新周期到来前，R2先发更新
2
30.0.0.1
C
R
R3学到错误的路由条目
R3会继续发给R2，形成路由环路
路由环路
1
3
将跳数变为3
产生路由环路，直到跳数增加到16为止

## Slide 10: 水平分割2-2
执行水平分割可以阻止路由环路的发生
  从一个接口学习到路由信息，不再从这个接口发送出去
  同时也能减少路由更新信息占用的链路带宽资源
R1
R2
R3
20.0.0.0
30.0.0.0
40.0.0.0
.1
.1
.2
.2
10.0.0.0
30.0.0.0
40.0.0.0
10.0.0.0
20.0.0.0

## Slide 11: RIP的配置和验证4-1
启动RIP进程
  Router(config)# router rip
宣告主网络号
  Router(config-router)# network network-number
查看路由表
  Router# show ip route
查看路由协议的配置
  Router# show ip protocols

## Slide 12: RIP的配置和验证4-2
RIP配置实例
在R1上配置如下
在R2上配置如下
192.168.1.0/24
R1
F0/0
F0/0
R2
10.0.0.0/8
F1/0
F1/0
192.168.2.0/24
  R1(config)#router rip
  R1(config-router)#network 10.0.0.0
  R1(config-router)#network 192.168.1.0
  R2(config)#router rip
  R2(config-router)#network 10.0.0.0
  R2(config-router)#network 192.168.2.0
宣告主网络号
启用RIP进程

## Slide 13: RIP的配置和验证4-3
查看路由表
  R1#show ip route
  Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
  D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
  N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
  E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
  i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
  ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
  o - ODR, P - periodic downloaded static route
  Gateway of last resort is not set
  C 10.0.0.0/8 is directly connected, FastEthernet0/0
  C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
  R 192.168.2.0/24 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:19, FastEthernet0/0
表示RIP协议学到的路由
管理距离（Distance），
RIP的管理距离为120
Metric，RIP中为跳数

## Slide 14: RIP的配置和验证4-4
查看路由协议信息
  R1#show ip protocols
  Routing Protocol is "rip“
  ……
  Redistributing: rip
  Default version control: send version 1, receive any version
  Interface Send Recv Triggered RIP Key-chain
  FastEthernet0/0 1 1 2
  FastEthernet1/0 1 1 2
  Automatic network summarization is in effect
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
  10.0.0.0
  192.168.1.0
  Routing Information Sources:
  Gateway Distance Last Update
  10.0.0.2 120 00:00:28
启用的路由协议
默认，RIP使用版本1发送路由更新
默认，RIP 可以接收v1和v2两个版本的路由更新

## Slide 15
RIP v1:
Router rip
version 1
network 10.0.0.0
network 20.0.0.0
exit
RIP v2:
Router rip
version 2
no auto-summary
network 10.0.0.0
network 20.0.0.0
exit

## Slide 16: 小结
请思考：
  路由协议的分类？
  RIP路由协议的最大跳数？
  简述水平分割的作用？

## Slide 17
THANK YOU